## Slide 1
Sistema Supervisório/SCADA!!!
O que é?
Para que serve?
Onde encontramos?
Alguém conhece ?
Visualização
Histórico
2
Fundamentos de Automação/Instrumentação
10/09/2026

## Slide 2
1. O que é um sistema supervisório?
Uma camada que transforma dados do processo em informação operacional.
TELA SINÓTICA
LEVEL 72%
PRESSÃO 4,2 bar VAZÃO 38 m³/h
ALARMES TENDÊNCIAS COMANDOS
V
Visualização
Ver o processo em tempo real
A
Alarmes
Detectar desvios e eventos
H
Histórico
Registrar dados e tendências
C
Comandos
Permitir ações autorizadas
2
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 3
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
IHM • Supervisão Local e Remota • SCADA
1
CAMPO
2
CLP / UNIDADE TERMINAL REMOTA
3
SCADA
4
OPERADOR
Da variável física à decisão: medir → controlar → supervisionar → agir
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 4
‘
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
1
CAMPO
2
CLP / UNIDADE TERMINAL REMOTA
3
SCADA
4
OPERADOR
EXEMPLO 1
EXEMPLO 2
EXEMPLO 3
EXEMPLO 6
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 5
‘
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
Fundamentos de Automação/Instrumentação
Unidades Terminais Remotas (UTRs) São dispositivos que se conectão aos sensores do processo, convertendo os dados coletados em sinais digitais que por sua vez são enviados para o sistema de armazenamento de dados para que sejam disponibilizados conforme necessidade (sistema de supervisão, controle de inventário , etc)

## Slide 6
‘
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
Fundamentos de Automação/Instrumentação
Controlador lógico programável (PLCs) ou Controlador Programável: é um computador industrial que foi reforçado e adaptado para o controle de processos de fabricação.

## Slide 7
‘
SISTEMAS SUPERVISÓRIOS
Fundamentos de Automação/Instrumentação
Supervisório: Sistema de supervisão que reúne todos os dados necessários sobre o processo.

## Slide 8
2. Sistema SCADA!
Visualização
Alarmes
Histórico
Comandos
SCADA significa Controle de Supervisão e Aquisição de Dados, mas é um termo frequentemente usado para coleta e apresentação de dados.
Na maioria dos casos esse sistema SCADA reúne um pacote de software projetado para exibir informações, registrar dados e mostrar alarmes.
2
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 9
Fundamentos de Automação/Instrumentação
2.1 Exemplos de SCADA.

## Slide 10
Fundamentos de Automação/Instrumentação
2.1 Exemplos de SCADA.

## Slide 11
Fundamentos de Automação/Instrumentação
2.1 Exemplos de SCADA.

## Slide 12
Fundamentos de Automação/Instrumentação
ONDE SÃO APLICADOS OS SISTEMA SCADA:
EXEMPLO 1: ?
EXEMPLO 2: ?
EXEMPLO 3: ?
EXEMPLO 4: ?

## Slide 13
3. IHM — Interface Homem-Máquina
O ponto de interação entre operador e equipamento/processo.
IHM LOCAL
LEVEL 72%
PRESSÃO 4,2 bar VAZÃO 38 m³/h
ALARMES TENDÊNCIAS COMANDOS
• Exibe estados, valores e condições do processo.
• Permite comandos e ajustes autorizados.
• Apresenta alarmes e mensagens ao operador.
• Pode mostrar tendências, receitas e diagnósticos.
• Normalmente está próxima da máquina ou célula.
IHM ≠ CLP A IHM apresenta e interage; o CLP executa a lógica de controle.
3
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 14
4. IHM x SCADA
Mesma ideia de interação, mas em níveis diferentes de supervisão.
IHM — visão local
SCADA — visão supervisória
• Uma máquina ou célula
• Operação junto ao processo
• Tela dedicada
• Diagnóstico local
• Resposta rápida do operador
• Várias máquinas/áreas
• Sala de controle ou acesso remoto
• Múltiplas telas e usuários
• Alarmes e histórico centralizados
• Análise e integração de dados
Regra prática: IHM tende a ser local e focada; SCADA tende a ser centralizado e abrangente.
4
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 15
5. Supervisão Local e Remota
A mesma planta pode ser acompanhada em diferentes pontos da operação.
SUPERVISÃO LOCAL
IHM
LEVEL 72%
PRESSÃO 4,2 bar VAZÃO 38 m³/h
ALARMES TENDÊNCIAS COMANDOS
L
Operador no painel • rede local • comandos próximos do equipamento
SUPERVISÃO REMOTA
R
SCADA
LEVEL 72%
PRESSÃO 4,2 bar VAZÃO 38 m³/h
ALARMES TENDÊNCIAS COMANDOS
Acesso por rede/Internet segura • operação distribuída • múltiplas unidades • telemetria
5
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 16
6. Arquitetura típica de um sistema de supervisão
Fluxo da informação: campo → controle → comunicação → supervisão.
S
Sensores / atuadores
C
CLP / RTU
R
Rede industrial
S
Servidor SCADA
I
IHM / Cliente
COMANDOS / SETPOINTS
Componentes podem variar conforme a aplicação: switches, gateways, bancos de dados, historiadores, servidores redundantes e estações de engenharia.
6
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 17
7. Componentes do sistema de supervisão
Hardware, software, comunicação e pessoas formam o conjunto.
C
Campo
Sensores, transmissores, atuadores e motores
C
Controle
CLPs, UTR e IPC’S
C
Comunicação
Ethernet industrial, Modbus, Profibus etc.
S
Supervisão
Servidor SCADA, clientes e banco de dados
O
Operação
IHMs, PCs, celulares e painéis.
D
Dados
Histórico, alarmes, relatórios e eventos
7
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 18
8. Softwares SCADA
Exemplos de plataformas utilizadas na indústria.
1
SIEMENS WinCC
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
2
ALSTOM
Alspa P 320
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
3
CEPEL
Sage
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
4
Elipse E3
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
5
GE Vernova Proficy
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
6
Schneider Pacis
Visualização • alarmes • histórico • comunicação
A escolha depende de requisitos como integração, escala, redundância, protocolos, histórico, cibersegurança e custo.
8
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 19
9. Funções básicas dos sistemas de supervisão
O supervisório não é apenas uma tela: ele organiza a informação operacional.
1
Aquisição de dados
Ler variáveis e estados
2
Visualização
Representar o processo
3
Alarmes
Avisar desvios e falhas
4
Tendências
Mostrar comportamento no tempo
5
Histórico
Registrar dados e eventos
6
Comandos
Enviar ações autorizadas
9
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 20
10. Alarmes e eventos
Alarmes devem apoiar a decisão — não criar excesso de informação.
Exemplo de lista de alarmes
ALTO
Pressão do tanque
4,8 bar
ATENÇÃO
Nível baixo
22 %
NORMAL
Bomba P-101
Ligada
EVENTO
Operador reconheceu alarme
15:42
Boas práticas
• Priorizar criticidade
• Usar mensagens claras
• Evitar alarmes repetitivos
• Permitir reconhecimento
• Registrar data e hora
• Definir responsáveis
10
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 21
11. Tendências, históricos e relatórios
O histórico transforma o dado instantâneo em informação para análise.
Tendência de temperatura — últimos 30 min
Média
72,4 °C
Máxima
78,1 °C
Mínima
66,8 °C
Aplicações: produção • manutenção • qualidade • eficiência
11
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 22
12. Operação remota e arquitetura distribuída
Quando a planta está espalhada, a supervisão pode ser centralizada.
1
USINA A
CLP / RTU
2
USINA B
CLP / RTU
3
USINA C
CLP / RTU
REDE SEGURA
CENTRO DE OPERAÇÃO
LEVEL 72%
PRESSÃO 4,2 bar VAZÃO 38 m³/h
ALARMES TENDÊNCIAS COMANDOS
Acesso remoto • dashboards • alarmes • histórico
12
Fundamentos de Automação/Instrumentação
WAN

## Slide 23
11. Exemplo prático — supervisão de uma usina hidrelétrica
Sensores, CLPs/RTUs, rede e SCADA trabalhando juntos na supervisão da geração.
PROCESSO
RESERVATÓRIO Nível 84%
Vazão
T
TURBINA
G
GERADOR
Pressão Vazão Nível
CONTROLE
CLP
Proteções intertravamentos
REDE
NET
Ethernet Fibra / rádio Protocolos
SCADA
USINA • GERAÇÃO
P = 128 MW
V = 13,8 kV
Alarmes • tendências histórico • comandos
O
OPERADOR — acompanha, analisa e comanda
Campo
Sensores medem nível, vazão, pressão, tensão, corrente e temperatura.
Controle
CLP/RTU processa sinais, proteções e intertravamentos.
Supervisão
SCADA apresenta estados, alarmes, tendências e histórico.
Operação
O operador toma decisões e envia comandos autorizados.
13

## Slide 24
12. Atividade para os alunos
Identifique cada camada e explique o caminho do dado.
1
Sensor de nível
2
CLP
3
Rede
4
SCADA
5
Operador
Desafio: o que acontece se a comunicação com o SCADA cair? O CLP continua controlando?
Resposta esperada: o controle local deve continuar conforme a arquitetura projetada; a supervisão pode perder visibilidade.
14
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 25
13. Resumo da aula
Cinco ideias para levar para casa:
1
IHM
Interação local entre operador e máquina.
2
SCADA
Supervisão, aquisição de dados e visão integrada.
3
Local x remoto
Acesso depende da arquitetura e comunicação.
4
Funções
Visualização, alarmes, tendências, histórico e comandos.
5
Arquitetura
Campo → controle → rede → supervisão → operação.
Próximo passo: criar uma tela supervisória simples para uma partida de motor.
15
Fundamentos de Automação/Instrumentação

## Slide 26
Fontes e referências
Materiais consultados para conceitos e exemplos de plataformas.
• Siemens — SIMATIC HMI / visualização industrial
• Inductive Automation — arquiteturas SCADA / Ignition
• GE Vernova — Proficy HMI/SCADA
• Schneider Electric — EcoStruxure / software IHM e SCADA
• Omron — Movicon.NExT
• Referências didáticas sobre SCADA, IHM e automação industrial
Observação: os exemplos de software são ilustrativos; funções e licenciamento variam conforme a versão e o fabricante.
16
Fundamentos de Automação/Instrumentação